附件1：

2024年苏州市“姑苏杯”（房建、装饰、安装等类）优质工程奖申报规模标准

一、房屋建筑工程

属同一施工许可证的工程应在同一年度申报，具体如下：

1.公共建筑工程：至少含一项建筑面积≥8000㎡的单位工程，或总建筑面积≥40000㎡的群体建筑。

2.住宅工程：至少含一项住宅建筑面积≥8000㎡的单位工程，或总建筑面积≥40000㎡的住宅小区或组团，入住率在40%及以上；同一施工许可证的住宅工程项目，其申报单体数量应不少于总数的50%。

3.工业建筑工程：至少含一项建筑面积≥8000㎡或单跨≥24米的工程，或单位工程造价≥6500万元的建设项目。

申报工程必须包含地基基础、地下室（如有）、安装工程各分部内容，满足使用功能要求，装修和使用禁止影响建筑主体和承重结构。申报A类项目规模应符合扬子杯申报要求，并在现场检查前全部装修完成并投入使用。有意愿转申报安装“扬子杯”的项目应申报合同范围内所有建（构）筑物。

参建单位工作量≥单位工程造价的10%或≥1000万元的，均可作为参建单位申报。装饰装修、安装（不含电力安装）、钢结构等三类专业分包达到相应专业工程项目申报条件的，同样可以作为参建单位申报。

二、装饰装修专业工程

1.建筑装饰装修工程：工程造价≥800万元（不含设备购置和安装费用）的公共建筑整体装修工程。成品住房的住宅装修工程，工程造价≥800万元（不含设备购置和安装费用），单体工程≥8000㎡或总建筑面积≥40000㎡的住宅小区或组团的整体装修，入住率在40%及以上，且必须开展质量信息公示。

2.建筑幕墙工程：工程造价≥800万元的玻璃、石材、金属等幕墙工程。

申报A类项目规模应符合扬子杯申报要求。

三、安装专业工程

申报工程所含内容必须与施工合同范围一致，具体如下：

1.公共建筑工程：安装工程量≥1000万元的公共建筑工程中的安装工程。

2.住宅工程：单体建筑面积≥30000㎡的住宅工程或建筑面积≥50000㎡的住宅小区且工程造价≥1000万元的安装工程。住宅及住宅小区安装工程应包括给排水、配电房、建筑电气或电梯等全部配套安装工程，且功能基本齐全。

3.消防设施安装工程：建筑面积≥100000㎡的住宅工程；建筑面积≥38000㎡的公共建筑工程；或单项施工合同造价≥800万元的消防安装工程。消防系统工程应具备相对独立的整体性，同时具备不少于火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防排烟系统、应急照明系统、大空间自动灭火跟踪系统等系统中的三个子系统以上（其中必须具备火灾自动报警及联动控制系统）。

4.电子智能化安装工程：智能化安装工程单项合同工程造价≥1000万元，同时具备不少于（1）综合布线及计算机网络系统工程；（2）设备监控系统工程；（3）安全防范系统工程；（4）通信系统工程；（5）灯光音响广播会议系统工程；（6）智能卡系统工程；（7）车库管理系统工程；（8）物业管理综合信息系统工程；（9）卫星及共用电视系统工程；（10）信息显示发布系统工程；（11）智能化系统机房工程；（12）智能化系统集成工程；（13）舞台设施系统工程等系统中的五个子系统（独立单个子系统或者每个子系统中单项工程不作为优质工程评比）。

5.环保工程：单池容积400立方米及以上厌氧生化处理池工程；一等甲级及以上等级医院医疗污水处理工程。

6.电力安装工程：110千伏及以上电压等级的送电线路（线路长度50千米及以上）和110千伏及以上等级的变电站工程。

7.空调制冷安装工程：工程造价≥1000万元，且具备完整使用功能的安装工程。

四、钢结构专业工程

1.单项钢结构工程的制作或安装用钢量≥1500吨，或建筑面积≥1.2万㎡。

2.大型空间钢结构工程，建筑面积≥5000㎡。

3.网架、网壳等空间结构工程，单跨跨度≥50m。

4.单体建筑面积≥3000㎡的钢结构住宅或公共建筑。

5.规模较小，但科技含量高，有创新，有特色的其他钢结构工程。

五、装配式建筑

1.申报项目应为装配式民用建筑。项目具有一定规模，装配式混凝土结构、钢结构的住宅建筑规模不低于20000㎡，公共建筑规模不低于5000㎡，装配式木结构建筑不低于1000㎡。

2.申报项目应具备标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理的基本特征，采用的技术体系成熟可靠。混凝土结构单体建筑预制装配率要求：按照《江苏省装配式建筑综合评定标准》DB32/T3753计算，居住建筑不低于50%、公共建筑不低于45%，钢结构、木结构建筑预制装配率不低于60%，且达到一星级及以上绿色建筑标准要求。其中住宅项目必须为成品住房，优先支持装配化装修住宅，且入住率在40%及以上。

3.申报项目应按照《江苏省装配式建筑综合评定标准》DB32/T3753开展装配式建筑综合评定，评定结果已在苏州市装配式建筑管理信息平台自我声明，优先支持综合评定结果达到一星级以上的装配式建筑。

参建单位工作量≥单位工程造价的10%或≥2000万元的，均可作为参建单位申报。装饰装修、安装（不含电力安装）、钢结构等三类专业分包达到相应专业工程项目申报条件的，同样可以为参建单位申报。

六、工程总承包

申报项目应为房屋建筑或市政工程。

1.房屋建筑工程的申报规模标准如下：

（1）公共建筑工程：至少含一项建筑面积≥8000㎡的单位工程，或总建筑面积≥40000 ㎡的群体建筑。

（2）住宅工程：总建筑面积≥60000㎡的住宅小区或组团，入住率在 40%及以上。

（3）工业建筑工程：至少含一项建筑面积≥8000 ㎡或单跨≥24米的单位工程，或单位工程总承包合同价≥8000万元的建设项目。

2.市政工程的申报规模标准参照苏州市“姑苏杯”优质工程奖（市政等类）申报规模标准中“市政工程”（不含景观绿化）。

房屋建筑和市政工程参建单位工作量≥单位工程总承包合同价的10%或≥1000万元的，均可作为参建单位申报。装饰装修、安装（不含电力安装）、钢结构等三类专业分包达到相应专业工程项目申报条件的，同样可以作为参建单位申报。

申报项目应符合《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号）要求，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。申报项目采用总价合同，合同采用国际通行的有风险责任的工程项目管理合同条件，合理约定具体风险分担内容。申报的项目管理技术达到同期国内先进水平，项目合同执行成效突出，在费用、进度控制上体现工程总承包的优势。

七、全过程工程咨询

1.申报项目应为房屋建筑工程，申报规模标准同“一、房屋建筑工程”。

2.申报项目应包含投资决策咨询（或项目策划）、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等主要业务中的三项及以上业务。

3.申报项目应在提高投资效益和工程建设质量等方面体现全过程工程咨询的优势，在增强工程建设过程的协同性、促进多业务的融合等方面具有一定的代表性，对推动我市全过程工程咨询服务发展有一定借鉴作用。

4.全过程工程咨询单位提供勘察、设计或监理服务时，应当具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件。

八、智能建造

1.申报项目应为房屋建筑工程。申报规模标准如下：

（1）公共建筑工程：除砖混结构以外的建筑面积≥10000㎡或≥10层的单体工程，总建筑面积≥50000㎡的群体建筑。

（2）住宅工程：除砖混结构以外的建筑面积≥10000㎡的单体住宅工程，总建筑面积≥50000㎡的住宅小区或组团，装配率满足基本要求，入住率在40%及以上。

（3）工业建筑工程：建筑面积≥10000㎡或单跨≥24米的单体工程，或单位工程造价≥8000万元的建设项目。

2.申报的项目智能建造技术应用应达到同期国内先进水平，项目智能化施工管理水平突出，建筑机器人等智能装备应用情况良好，在用工、造价、进度控制等方面体现出智能建造优势。

九、城市更新

1.既有建筑改造提升：项目应贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，落实国家和省关于历史文化保护传承、绿色低碳发展、特色风貌塑造、全龄友好建设、数字化智慧化等有关政策要求。项目可以是位于城市重点地段、对功能结构或风貌有积极影响的建筑，也可以是与百姓生活密切相关的“小而美”“小而精”的建筑。项目应体现既有建筑地域特性，尊重城市肌理、符合城市整体风貌，促进建筑改造与环境的空间缝合、功能织补；重视建筑改造方案的经济性研究，尽可能保护和再利用原有建筑，采用既有建筑结构、构件和本地耐用材料，节约建造成本；倡导绿色低碳、舒适自然的设计理念，鼓励采用可持续循环的材料，在满足功能基础上实现建筑绿色健康性能的最大化；结合城市更新项目的现实条件和特点，在施工建设的工艺和工法等方面取得创新性成果；为老建筑赋予新功能、挖掘新价值，传承地域文化，立足群众美好生活需求，倡导全龄友好理念，体现时代、文化和大众之美。

2.片区综合更新：项目应重点聚焦“城市病”问题，形成联动策划、规划、设计、建设、运营的一体化综合解决方案，推动社会共同参与城市更新行动全过程，根据地方实际，积极进行方式方法、标准体系和政策机制创新。项目应重视策划设计全过程，采用陪伴式设计服务方式，策划设计方案形成过程要容纳更新主体以及相关利益主体方参与，推动协商达成共识，合理满足各方意愿；重视设计创新，加大对城市肌理等保护，传承历史记忆，鼓励面向不同阶层的包容性业态创新，鼓励数字技术在全过程工程中的应用等；强调资金可持续，鼓励政府、市场、产权人多元主体共同出资方式，合理测算从前期征收、改造到后期运营维护阶段的投入、产出资金；突出建设实施精细化，以“绣花”功夫推进城市更新项目的建设实施管理，加强空间整合和时序衔接，注重项目质量和安全生产；体现政策体制机制创新，围绕产权重置、土地整理、规划设计、施工建造、资金筹措、审批管理、协商共建等关键性堵点难点问题提出解决方案。

十、古建筑工程

单体建筑面积≥600㎡的仿古建筑，省级重点文物保护单体的主要古建筑修缮、造价≥600万元的工程。

十一、交通工程

（一）公路工程

单座桥长≥300m或单跨≥50m的独立特大桥或独立大型互通立交桥；单跨≥50m或多跨总长≥100m，且有技术创新的桥梁；300米以上的隧道；10公里以上高速公路、一级公路（含交通工程设施）；20公里以上二级公路改、扩建工程。

（二）水运工程

长江港口≥3000吨级的码头或内河港口≥300吨级的码头；5公里以上的航道工程；投资超过1000万元的船闸工程。