市区“苏州市立医院康复医疗中心项目

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州市立医院“苏州市立医院康复医疗中心项目”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.本工程场地属抗震不利地段，按嵌固在地下室顶板上设计，应结合考虑下沉式广场、地下室顶板高差等不利因素，根据现有条件采用符合实际的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。

2.各区局部单跨，悬挑梁上起柱、大洞口周边等部位采取有效加强措施。

3.总装模型和各区分模型计算时，楼层活荷载折减部位、折减系数、荷载组合、振型数等参数应统一并按实际采用，计算书输出应满足设计需求。

4.由于各单体的平面不规则性，本工程的“三板”比例应实际应用，部分设置。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

专家组：沈晓明 、周蔚、徐毅

审图机构：顾江

2020年6月25日