张家港市“张地2019-B04-A商业用房开发项目

（商业用房）”初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对张家港市渡口乡村旅游发展有限公司“张地2019-B04-A商业用房开发项目（商业用房）”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.补充上部结构嵌固于地下室顶板的计算，作包络设计；地下室为非全埋地下室，宜补充作为地上一层的计算；室外地面标高应按-3.000考虑，基础埋深应满足规范要求。

2.T2/T1<0.8，应作调整，使X、Y两个方向动力特性相近；各层偏心率偏大，应采取相应措施。结构顶点风振加速度应满足规范要求。

3.二层（6.00标高）轴线上挑梁为柱间挑梁，受力较大，对柱抗震不利，应作调整。

4.西侧楼梯间自18.00标高以上为外突，且两个方向的框架梁不在同一标高，应采取措施确保楼梯间与楼层协调变形。

5.本建筑位于岸坡地段，应按抗规4.1.8条的要求适当增大水平地震影响系数最大值。

6.15.00标高楼层应按结构层输入模型进行计算；计算中应考虑楼梯斜梯段对结构的影响、应考虑横向风振的作用，并补充斜交抗侧力构件方向的地震作用计算。

7.计算参数取值应正确、合理。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

专家组：沈文伟、宋鸿誉、杨卫东

审图机构：江淼

2020年9月10日