昆山市“长江路西侧、朝阳路北侧（弘辉首玺豪园B

地块）1、2、3、5、6、7#”初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对弘辉建设开发（中国）有限公司“长江路西侧、朝阳路北侧（弘辉首玺豪园B地块）1、2、3、5、6、7#”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.1#2#楼、3#5#楼楼电梯间突出于主体平面，应按围合成筒设计，减少虚刚，确保剪力墙的稳定。

2.1#2#3#5#楼东西向普通剪力墙偏少，应作适当调整，使东西向也形成剪力墙结构体系的受力特性。

3.北侧连廊除按文本中已采取的措施外，与连廊相连的周边构件应按有无连廊进行承载力包络设计，并进行竖向舒适度验算。

4.1#2#3#5#楼结构高宽比较大，应进行基底拉应力验算（按塔楼垂直投影范围，不带外扩地下室）。小震下墙肢出现拉应力时，应采用中震判定拉应力大小，并采取相应措施。

5.1#2#楼十七层、三十三层中部增设楼梯，中部楼板均应采取加强措施，加强部位不采用叠合楼板。

6.计算参数取值应正确、合理。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。

专家组：沈文伟、宋鸿誉、杨卫东

审图机构：刘悦

2020年9月10日