常熟市“常熟市2020B-008地块项目8-14#”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对常熟荣源房地产开发有限公司“常熟市2020B-008地块项目8-14#”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.8#10#11#12#楼楼梯间应形成筒体，楼、电梯间之间应加强。连廊的大梁，不应支承在平面外，宜增加端柱。连廊内侧边梁应向内延伸一跨，形成多跨连续梁。8#13#14#楼东北和西北角的框架柱，应定义角柱，剪力调整时不宜设上限。

2.各栋均应验算连廊舒适度。桩长径比远大于60，超出规范建议值,应有相应处理措施。

3.地表存在深厚淤泥层，应有处理措施，避免桩身倾斜。

4.9#10#11#12# 楼中部电梯存在虚刚。双向地震工况下，9#楼Y方向最大层间位移角仅1/896，应调整。13#14#楼北侧楼梯存在虚刚，在消除虚刚前提下核查墙肢的应力状态，根据拉应力大小采取相应的加强措施。

5.地下室顶板存在高差处应采取有效措施，保证水平地震力有效传递。当一层平面为架空层时，应强制指定为薄弱层。

6.应补充应用“三板”的相关平面布置图及“三板”比例计算资料。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

专家组：陈露、石立彬、滕永勤

审图机构：宗建华

2020年9月7日