市区“苏州红蚂蚁家居科技文创园危房改造项目”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对红蚂蚁装饰股份有限公司“苏州红蚂蚁家居科技文创园危房改造项目”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.混凝土结构的加固设计，应采取有效措施，保证新增构件和部件与原结构连接可靠，新增截面与原截面粘结牢固，形成整体共同工作，并应避免对未加固部分，以及相关的结构、构件和地基基础造成不利的影响；

2.本次加固改造范围大涉及内容多，应在加固文件中提出可靠的卸载和支撑等安全措施，确保原结构在施工过程中的安全；针对检测报告中原结构箍筋缺失、间距不足及箍筋直径小等，存在安全隐患，应采用可靠的措施予以加固；

3.新旧混凝土基础需连接可靠，确保上部结构的荷载有效传递；采用树根桩加固的基础，悬挑基础梁尽量双向设计，悬挑梁内侧抗拔桩应按受拉复核配筋，且加固所需抗拔桩不宜采用单桩；

4.加固所用材料均应满足《混凝土结构加固设计规范》相关要求，设计文件应明确加固后的结构和构件定期检查的时间间隔，且第一次检查时间不应迟于10年；

5.原主体结构保留部分需采取有效措施满足后续使用年限的耐久性要求；同时加强保留墙体与主体的连接措施，确保安全。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

专家组：袁雪芬、刘平、宗建华

审图机构：刘悦

2021年2月6日