常熟市“常熟市2020B-021地块住宅用房项目14-16#”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对常熟银泽房地产开发有限公司“常熟市2020B-021地块住宅用房项目14-16#”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.15#楼防震缝缝宽应予明确，缝宽应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》要求。

2.地下室顶板高差处宜采取措施避免错层，并应避免极短柱。如形成错层应按错层设计进行计算与构造加强。塔楼及相关范围的地下室顶板双层双向通长配筋均需不小于0.25%。

3.基础计算时应补充塔楼外扩至少2跨地下室或采用总装模型进行计算，并核查沉降变形是否满足规范要求。

4.受力较大的梁不宜单侧垂直搁置在剪力墙上；应避免剪力墙墙肢面外单侧设置挑梁；~轴北侧为连续两开间开口剪力墙布置，应避免； /轴处剪力墙应按柱单元复核配筋。

5.、轴楼梯剪力墙应采取措施确保在Y向水平力作用下与主体结构能共同变形；电梯井筒与主体结构应加强连接。

6.北侧连廊梁板配筋应满足中震弹性的要求，连廊四角竖向构件抗震等级应提高一级；与连廊相连的周边构件应按有无连廊进行承载力包络设计；连廊应进行竖向舒适度验算。连廊南侧洞口周边除连廊加强外其余楼板也应适当加强。

7.计算中应考虑偶然偏心的不利影响。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

专家组：沈文伟、宋鸿誉、杨卫东

审图机构：李炜

2021年1月23日