吴中区“苏地2021-WG-60号地块项目”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州正宏置地有限公司“苏地2021-WG-60号地块项目”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.合理控制主楼地下室顶板室内外高差，采取有效措施保证地震水平力在该位置的传递，避免结构错层；上部结构按照设定嵌固端及地下室顶板进行包络设计并满足嵌固端的相关构造要求。

2.重点设防类建筑结构重要性系数应取1.1。

3.剪力墙平面外搁置较大跨度框架梁时补充加强措施。

4.17#楼结构布置与建筑不符，存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、穿层柱、单跨框架、个别构件错层等不规则项，应采取有针对性的抗震加强措施。

5.注意模型计算参数和荷载取值的准确性。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。

专家组：羊龄高、钟建敏、傅根洲

审图机构：颜俊海

2022年12月16日