虎丘区“年产15000吨特种合金新材料项目-厂房1”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州金立鑫特材料科技有限公司“年产15000吨特种合金新材料项目-厂房1”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.5.23条要求，有抗震设防要求的柱下桩基承台，宜沿两个主轴方向设置基础连系梁；单桩承台应在两个互相垂直的方向上设置联系梁；两桩承台应在短向设置连系梁。

2.工业类建筑楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数、准永久值系数按《工程结构通用规范》4.2.7条及《建筑结构荷载规范》5.2.3条执行；重力荷载代表值的活荷载组合值系数，按实际情况计算的楼面活荷载的、其组合值系数为1.0，按等效均布荷载计算的楼面活荷载，当活荷载大于10kN/m2时可取不小于0.8。

3.整体计算需考虑吊车的吊重荷载与地震荷载的组合，对吊车运行范围的楼面梁板进行承载力验算；同时对吊车设置区域的KZ进行抗震措施加强处理。

4.A-a区平面长度约80m属超长，应采取有效加强措施抵抗正常使用期间温度作用；A-a及B-c单元顶层为排架结构，应按实际铰接进行整体计算及单榀复核。

5.本工程应执行苏建科【2017】43号文件关于“三板”的规定，设计深度满足“建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）”的要求。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。

专家组：袁雪芬、白莉、张永浩

审图机构：矫美芳

2023年1月4日