虎丘区“苏州高新区保丰东路幼儿园新建工程”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州新浒投资发展有限公司“苏州高新区保丰东路幼儿园新建工程”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.地下室顶板高差较大，不利于建筑底部水平力的有效传递，应采取有效措施保证水平力的有效传递。

2.跃层柱有条件采取措施的需避免，不能避免的需复核其计算长度，并进行合适的计算分析，加强配筋。错层处框架柱应参照JGJ3-2010第10.4.4和10.4.5条进行加强。二层（2-C）轴位置楼面开洞后连接薄弱，需采取加强措施，补充中震下的楼板应力计算。需对现浇空心板进行有效的计算分析。二桩承台短向需设连系梁。

3.分塔1应按嵌固在基础顶和地下室顶板包络设计；分塔2应按嵌固在基础顶和基础梁顶包络设计。补充结构在罕遇地震作用下弹塑性变形验算。需注意计算参数取值正确、准确性（如框架结构需定义角柱等）。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。

专家组：刘平、沈银良、施茵

审图机构：羊龄高

2023年5月5日